## Slide 1: 采棉机电子仿形
单击输入您的封面副标题

## Slide 2: 采头电子仿形工作原理
采头电子仿形与传统液压阀仿形相比，地面仿形靴与采头仿形角度传感器连接，将地面高低信息传递给仿形控制器。仿形控制器根据地面形状，通过控制采头升降比例阀，实时调整采头高度，使其一直与设定好的地面仿形高度一致。可通过显示屏设置的主要参数：
（1）初始高度：根据植株特性设置的采头初始高度。
（2）灵敏度：对地面特性的敏感程度。
（3）快速性：采棉头高度变化随地面高度变化的响应速度。
仿形控制器
角度传感器（左+右）
七寸监控显示仪
参数设置
0-5V
5V供电
GND/开
仿形开关
手动升采头按钮
手动降采头按钮
GND/开
GND/开
采头上升比例阀
CAN
采头仿形比例阀
采头下降电磁阀
PWM
负控
PWM
负控
开关
正控
输入电源
24V

## Slide 3: 角度传感器
仿形角度传感器供电5V，输出信号：0.5-4.5V，角度范围：0-120度

## Slide 4
以左右角度传感器的较小者作为离地高度
最高位离地高度：140mm 角度编码a
最低位离地高度：50mm 角度编码b

## Slide 5: 硬件框图
仿形控制器
角度传感器（左）
七寸监控显示仪
参数设置
0-5V
5V供电
GND/开
仿形开关
手动升采头按钮
手动降采头按钮
GND/开
GND/开
采头上升比例阀
CAN
采头仿形比例阀
采头下降电池阀
PWM
负控
PWM
负控
开关
正控
稳压电路
CAN接口电路
输入电源
24V
模拟量接口电路
开关量接口电路
MCU
比例阀驱动电路
开关量控制电路
EEPROM
调试接口
5V、3.3V
上升是控制上升比例阀，下降需要同时控制下降电磁阀和仿形比例阀
手动控制时，上升和下降速度可在屏里设置
离地高度、灵敏度、快速性可在屏幕设置
0-5V
角度传感器（右）

## Slide 7: 软件设计
数据采集
控制逻辑
控制输出
参数配置
初始化
CAN接收中断
开始
可配置参数
仿形离地高度mm。默认100mm？
灵敏度：1-100。模数10；对应加权滑动平均滤波时间1000ms-10ms
快速性：1-100。默认10；对应比例系数K
手动上升速度 0-1000(控制占空比)，默认600
手动下降速度 0-1000(控制占空比)，默认400
传感器标定参数：左右如何区分？
左传感最低位XXX 0-4095 默认1000 对应50mm
左传感最高位XXX 0-4095 默认3000 对应140mm
右传感最低位XXX 0-4095 默认1000
右传感最高位XXX 0-4095 默认3000
最高/最低位离地高度 XXXmm
控制逻辑：
手动（仿形无效）：按设定占空比，手动控制升降；
自动（仿形有效）：闭环控制
上升是控制上升比例阀，下降需要同时控制下降电磁阀和仿形比例阀（即下降比例阀）
偏差δ=实时离地高度-设定离地高度
δ<-ε y升=-kδ+b升 y降=0，y为占空比，b升=300
δ>ε y升=0， y降=kδ+b降 y为占空比，b降=200
|δ|<ε y升=0，y降=0
CAN发送
看门狗
指示灯
延时
Notes: 四驱电动换档、加宽（马达比例阀）、无运输模式
最高位标定：采头升起后，仿形靴离地自然下垂
最低位标定：手动抬起仿形靴至与采头底部平齐
采头升信号时，电子仿形解除
采头降信号，则降
仿形有效，下降不起作用
仿形+升，，

## Slide 8: 软件设计
数据采集
控制逻辑
控制输出
参数配置
初始化
CAN接收中断
开始
CAN发送
看门狗
指示灯
延时10ms

## Slide 9: 电子仿形控制流程
速度自适应PID控制器
比例阀
电磁阀
设定离地高度
实际离地高度
角度传感器
行驶速度
-
采头
Notes: 将速度与滤波时间结合起来

## Slide 10
电子换挡四驱控制器
行走泵压力传感器
七寸监控显示仪
0-5V
5V供电
GND/开
高速档
低速档
GND/开
后轮行驶比例阀
CAN
PWM
负控
输入电源
24V
电子换档四驱控制器
功能:
1、采集高速、低速、空档3个信号，发送到监控显示仪
2、后轮驱动控制：四驱控制压力Pset，实时压力Preal
Pr<=Ps 且 PWM<200，则4WD=0，PWM=0，
否则，4WD=1
PWM+=K*(Preal-Pset)
空档
GND/开
数据采集
控制逻辑
控制输出
参数配置
初始化
CAN接收中断
开始
CAN发送
看门狗
指示灯
延时100ms
Notes: 设定压力 20MP；爬坡增高，＜=不动；与前轮成关系？；四驱状态

## Slide 12
高
速
H
低
速
L
空
档
N
空
档
N
空档位置，设置4个状态
大水图标移到“锁定”上
当四驱起作用时，在行走速度图标下方增加“4WD”字样
4WD
四驱控制压力 12.3 MPa
四驱比例系数
备用参数1
备用参数2
备用参数3
备用参数4
增加下一页参数：包括如下参数
仿形离地高度 150 mm
灵敏度1-100
快速性1-100
左传感最低位
左传感最高位
右传感最低位
右传感最高位
左 XXXX 右XXXX
12.3MPa PWM123
后驱PWM占空比
行走泵压力
动态显示
>>
四驱有效时显示
否则不显示